ZMENY a DOPLNKY č. 4/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DRAHOVCE NÁVRH A. TEXTOVÁ A TABUĽKOVÁ ČASŤ B. GRAFICKÁ ČASŤ C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ

# jún 2012

# OBSAH DOKUMENTÁCIE

# A. 	TEXTOVÁ A TABUĽKOVÁ ČASŤ ZMENY 04/2012 ÚPN-O Drahovce

# A.1. 	Základné údaje

# A.1.1. 	Hlavné problémy a ciele riešenia

# A.1.2. 	Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce

# A.1.3. 	Údaje o súlade návrhu riešenia územia so zadaním pre spracovanie ÚPN-O

# A.2. 	Riešenie územného plánu obce

# A.2.1. 	Vymedzenie a opis riešeného územia

# A.2.2. 	Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného  plánu regiónu a známych zámerov v rozvoji územia

# A.2.3. 	Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

# A.2.4. 	Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce  začlenenie riešenej

# obce do systému osídlenia

# A.2.5.	Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

# A.2.6. 	Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich

# funkčných území

# A.2.7. 	Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou,

# výroby a rekreácie

# A.2.8. 	Vymedzenie zastavaného územia obce

# A.2.9. 	Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa

# osobitných predpisov

# A.2.10. 	Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany,

# ochrany pred povodňami

# A.2.11. 	Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov  územného systému

# ekologickej stability a ekostabilizačných  opatrení

# A.2.12. 	Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

# A.2.12.1. Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia

# A.2.12.2. Návrh riešenia verej. technického vybavenia  - vodné hospodárstvo

# A.2.12.3. Návrh riešenia verej. technického vybavenia  - energetika

# A.2.12.4. Návrh riešenia verej. technického vybavenia  - spoje

# A.2.13. 	Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

# A.2.14. 	Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových

# území a dobývacích priestorov

# A.2.15. 	Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

# A.2.16. 	Vyhodnotenie perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely

# A.2.17.	Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych,

# ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov

B. 	GRAFICKÁ ČASŤ ZMENY 04/2012 ÚPN-O Drahovce

Lokality rozvoja (zmena 4/2012)		 		1: 20 000

B.02.4			Širšie vzťahy (zmena 4/2012)					1: 20 000

B.03.4(a,b)		Komplexný urbanistický návrh (podklad v zmysle ÚPN-O a jeho zmien č. 01, 02 a 03 v rozsahu Zmeny 04)				1:   5 000

B.03.4(a,b)		Komplexný urbanistický návrh (priesvitka - zmena 4/2012)	1:   5 000

B.04.4(a,b)		Návrh dopravy (zmena 4/2012)				1:   5 000

B.05.4(a,b)		Návrh kanalizácie (zmena 4/2012)				1:   5 000

B.06.4(a,b)		Návrh vodovodu (zmena 4/2012)				1:   5 000

B.07.4(a,b)		Návrh energetiky a telekomunikácií (zmena 4/2012)		1:   5 000

B.09.4(a,b)		Návrh odňatia PPF (zmena 4/2012) 				1:   5 000

# C. 	ZÁVÄZNÁ ČASŤ ZMENY 04/2012 ÚPN-O Drahovce

# C.1. 	Textová časť

# C.1.1. 	Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

# C.1.2. 	Základná charakteristika a regulácia využitia jednotlivých plôch

# C.1.3. 	Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia

# C.1.4. 	Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického  vybavenia

# C.1.4.1. Verejné dopravné vybavenie

# C.1.4.2. Vodné hospodárstvo

# C.1.4.3. Energetika

# C.1.4.4. Spoje

# C.1.5. 	Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany  prírody a

# využitia prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby  krajiny, vytvárania a

# udržiavania ekologickej stability, plôch zelene

# C.1.5.1. Kultúrnohistorické hodnoty

# C.1.5.2. Ochrana a využitie prírodných zdrojov

# C.1.5.3. Ochrana prírody a tvorby krajiny

# C.1.5.4. Zeleň

# C.1.6. 	Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

# C.1.7. 	Vymedzenie zastavaného územia meste

# C.1.8. 	Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

# C.1.9. 	Plochy pre verejnoprospešné stavby, plochy na chránené časti krajiny

# C.1.10.	Určenie, na ktoré časti je potrebné obstarať územný plán zóny

# C.1.11.	Zoznam verejnoprospešných prác

Príloha – schéma záväzných častí						1: 20 000

C.2.4(a,b) 	Výkres limitov a regulatívov územného rozvoja			1:   5 000

# Riešiteľský kolektív:

# Urbanizmus							Ing. arch. Viliam Čuperka

# Doprava							Blanka Nomilnerová

# Energetika							Marián Nomilner

# Obstarávateľ							Ing. arch. Eva Krupová

# A. 	TEXTOVÁ A TABUĽKOVÁ ČASŤ ZMENY 04/2012 ÚPN-O Drahovce

A.1. 	ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Vypracovanie ZMIEN a DOPLNKOV 04/2012 ÚPN-O Drahovce (ďalej iba ZMENY) objednala u ing. arch. Viliama Čuperku v Trnave obec Drahovce v zastúpení starostom obce Ing. Jurajom Kleinom v zmysle § 30 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

ZMENA 04/2012 (v zmysle uznesenia OZ č. 45/2012 zo dňa 28.06.2012 a uznesenia č. 12/2012 zo dňa 15.03.2012) pozostáva z nasledovných lokalít:

Z4.1	- Jozefov dvor – juh

Z4.2	- Stará pošta

Z4.3	- Važina – jej súčasťou je aj pôvodná lokalita č. 10 – Pod kanálom juh

Z4.4	- Pod kanálom sever (jedná sa o pôvodnú lokalitu č. 9 rozšírenú o časť lokality Z2.4 – Pod kanálom)

Súčasťou ZMENY 04/2012  je aj vytvorenie podmienok na:

- prepojenie obce a Jozefovho dvora na ČOV Piešťany - kanalizácia

- pripojenie Jozefovho dvora na obecný vodovod

Podnet pre ZMENU 04/2012 dali dvaja z vlastníkov predmetných pozemkov a obec Drahovce.

# A.1.1. HLAVNÉ PROBLÉMY A CIELE RIEŠENIA ZMENY

Cieľom návrhu ZMENY bolo v nových podmienkach prehodnotiť reálne možnosti vytvorenia nových funkčných plôch pre bývanie, občiansku vybavenosť (základná vybavenosť a bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu) a výroby v troch  nových lokalitách a jednej pôvodnej lokalite:

| č. lok. | názov lokality | pôvod. funkcia | etapa | navrhovaná funkcia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z4.1 | JOZEFOV DVOR – JUH | poľnohospodárska pôda | 2.a 3.etapa | bývanie – RD (150 RD) a OV |
| Z4.2 | STARÁ POŠTA | bývanie v RD a OV | 2.a 3.etapa | bývanie – BD (24 bytov) |
| Z4.3 | VAŽINA | poľnohospodárska pôda | 2.a 3.etapa | zariadenie rekreácia a CR |
| Z4.4 | POD KANÁLOM - SEVER | elektrovoltaická elektráreň a zeleň | 2.a 3.etapa | priemyselná výroba, výrobné služby a zeleň |

Hlavným cieľom návrhu riešenia v zmysle vyhlášky č.55/2001 Z.z. je zabezpečiť harmonický územný a funkčnopriestorový rozvoj obce v návrhovom období do r.2023 a uspokojovanie potrieb a nárokov jej obyvateľov na všetky funkčné zložky a zariadenia

Zároveň bolo potrebné stanoviť základné zásady organizácie novonavrhovaného územia, spôsobu zástavby, riešenia dopravy, technickej infraštruktúry pri zohľadnení záujmov ochrany a tvorby životného prostredia a stanoviť reálne možnosti optimálneho využitia týchto funkčných plôch na tieto účely s prihliadnutím na vlastnícke vzťahy a ochranu PPF .

Schválená ZMENA bude záväzným podkladom pre obecné a obvodné orgány pri uskutočňovaní investičnej činnosti na tomto území obce.

Postup spracovania ZMENY je v súlade s § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Obsah a rozsah vychádza z vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z .. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

# A.1.2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

V roku 2005 bol spracovaný návrh ÚPN obce Drahovce, ktorý bol po procedurálnom prerokovaní v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení zákona č. 23712000 Z.z. v znení neskorších predpisov, schválený v Obecnom zastupiteľstve obce uznesením č 5/2005 zo dňa 08.09.2005

V roku 2007 boli spracované zmeny a doplnky č. 1/2007 ÚPN-O Drahovce, ktoré boli po procedurálnom prerokovaní schválené v Obecnom zastupiteľstve obce uznesením č 32/2007 zo dňa 26.10.2007.

V roku 2009 boli spracované zmeny a doplnky č. 2/2009 ÚPN-O Drahovce, ktoré boli po procedurálnom prerokovaní schválené v Obecnom zastupiteľstve obce uznesením č 21/2010 zo dňa 29.04.2010.

V roku 2011 boli spracované zmeny a doplnky č. 3/2011 ÚPN-O Drahovce, ktoré boli po procedurálnom prerokovaní schválené v Obecnom zastupiteľstve obce uznesením č 2/2011 zo dňa 14.09.2011.

A.1.3. ÚDAJE O SÚLADE NÁVRHU RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM PRE

SPRACOVANIE ÚPN OBCE

Zadanie na spracovanie územného plánu obce bolo sformulované v zmysle záverov z prieskumov a rozborov obce Drahovce v decembri 2002. Zadanie bolo po verejnom prerokovaní v zmysle platnej legislatívy schválené mestským zastupiteľstvom uznesením č. 3/2003 zo dňa 13.2.2003.

ZMENA 04/2012 ÚPN-O Drahovce nie je v rozpore so zadaním ÚPN-O.

A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Návrh ZMENY je formulovaný v štruktúre a rozsahu stanovenom príslušnou platnou legislatívou (zák. č.50/76 Z.z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii).

# A.2.1. VYMEDZENIE A OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Riešením ZMENY sa kapitola VYMEDZENIE A OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA dopĺňa o nasledovný odsek:

ZMENA 04/2012 rieši územie v troch nových lokalitách a jednej pôvodnej lokalite:

Z4.1	JOZEFOV DVOR – JUH

Nachádza sa v severnej časti katastrálneho územia obce mimo zastavané územie.

Riešené územie sa nachádza na pozemkoch p.č 2485/1, 2486/1 a 2486/29 až -/44 (druh pozemku – orná pôda) a je ohraničené:

- zo S		existujúcou zástavbou RD lokality Jozefov dvor

- z V		komunikáciou D1

- z J 		severnou hranicou pozemku p.č. 2486/27

- zo Z		železničnou traťou

Územie lokality je rovinaté s priemernou nadmorskou výškou 154 mnm. Plocha lokality je cca 16,5 ha. Územie lokality pozdĺž železnice leží v jej ochrannom pásme o šírke 60 m. Územie lokality pozdĺž cesty D1 v jej ochrannom pásme o šírke 50 m. Územím lokality pozdĺž jej severnej hranice je navrhovaný VTL plynov pre lokalitu Jozefov dvor. Časť navrhovanej lokality leží v bezpečnostnom pásme tohto plynovodu o šírke 2x20 m. Územie je v súčasnosti využívané ako poľnohospodárska pôda.

V lokalite a ani v jej dotyku sa nenachádza žiadne chránené územie z hľadiska ochrany prírody.

Z4.2	STARÁ POŠTA

Nachádza sa v centre zastavaného územia sídla.

Riešené územie sa nachádza na pozemkoch objektu Starej pošty a priľahlých záhradách existujúcich RD a je ohraničené:

- zo S		cestou na ulici Poštová

- z V		parkom

- zo Z 		oplotením susedného RD na ulici Poštová

- z J		oplotením susedného RD na ulici Tichá

Územie lokality je rovinaté s priemernou nadmorskou výškou 149 mnm. Plocha lokality je cca 0,3 ha. Územie lokality sa nachádza na južnej strane ulice Poštová. Časť územia je zastavaná objektmi určenými na asanáciu, časť je využívaná ako záhrada.

Z4.3	VAŽINA

Nachádza sa v južnej časti katastrálneho územia obce mimo zastavané územie pozdĺž Drahovského kanála. Má pretiahnutý tvar v smere SJ. Riešené územie sa nachádza na ploche pôvodnej lokality č. 10 (Pod kanálom sever – juh) a na nových plochách.

Riešené územie sa nachádza na čiastočne na ornej pôde a je ohraničené:

- zo S		izolačnou zeleňou v lokalite č. 10 – Pod kanálom juh.

- z V		Drahovským kanálom

- z J 		južnou hranicou pozemku p.č. 856/40

- zo Z		vodnými plochami a krajinnou zeleňou

Územie lokality je rovinaté s priemernou nadmorskou výškou 148 mnm. Plocha lokality je rozdelená komunikáciami na tri časti (Važina I, II a III) a jej celková plocha je cca 17,5 ha. Časť navrhovanej lokality leží v ochrannom pásme VN.

Územie je v súčasnosti využívané čiastočne ako poľnohospodárska pôda, časť je zastavaná objektom na zbúranie a časť nie je využívaná.

V lokalite a ani v jej dotyku sa nenachádza žiadne chránené územie z hľadiska ochrany prírody.

Z4.4	POD KANÁLOM - SEVER

Nachádza sa v západnej časti katastrálneho územia obce mimo zastavané územie.

Riešené územie sa nachádza na ploche pôvodnej lokality č. 9 (Pod kanálom sever) a na časti lokality Z2.4 (Pod kanálom), ktoré boli určené na výstavbu izolačnej zelene vo výhľadovej etape a fotovoltaickej elektrárne v návrhovej etape (druh pozemku - zastavané plochy, ostatné plochy a trvalo trávnaté porasty) a je ohraničené:

- zo S		severnou hranicou pozemkov vo vlastníctve investora

- z V		Drahovským kanálom a oplotením existujúcej betonárky vo vlastníctve investora

- z J 		oplotením fotovoltaickej elektrárne

- zo Z		západnou hranicou pozemkov vo vlastníctve investora

Územie má nepravidelný tvar určený predovšetkým hranicami pozemkov patriacich firme VIS. Územie lokality je rovinaté s priemernou nadmorskou výškou 150 mnm. Plocha lokality je cca 5,1ha. Väčšina riešenej plochy lokality nie je v súčasnosti využívaná. Jedná sa o trávnaté plochy bez využitia.

V lokalite a ani v jej dotyku sa nenachádza žiadne chránené územie z hľadiska ochrany prírody.

# A.2.2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO

# PLÁNU  REGIÓNU A ZNÁMYCH ZÁMEROV V ROZVOJI ÚZEMIA

Návrh ZMENY v lokalite Z4.2 je v súlade s príslušnými vyššími stupňami ÚPD a ÚPP:

ÚPN VÚC Trnavského kraja a jeho následných zmien a doplnkov

Koncepciou územného rozvoja Slovenska.

Návrh ZMENY v lokalitách Z4.1, Z4.3 a Z4.4 v súčasnosti nie je v súlade s platným Územným plánom veľkého územného celku Trnavský kraj a jeho Zmenami a doplnkami č. 1 a 2. Po schválení ZMENY požiada obec Drahovce o zahrnutie týchto lokalít do ÚPN VÚC.

###### A.2.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ

###### ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE

Riešením ZMENY sa kapitola ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE nemení

A.2.4.	RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY

DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU

OSÍDLENIA

Riešením ZMENY sa kapitola RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA nemení.

## A.2.5. 	NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO

# USPORIADANIA

Riešením ZMENY sa kapitola NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA dopĺňa o nasledovné odseky:

V ZMENE sa uvažuje s rozvojom jednak samotného sídla (Z4.2 – STARÁ POŠTA, Z4.3 – VAŽINA a Z4.4 – POD KANÁLOM SEVER), ale aj jedného z dvoch samostatných urbanistických celkov - Jozefov dvor (Z4.1 – JOZEFOV DVOR – JUH).

Lokalita Z4.1 rozširuje samostatný urbanistický celok - Jozefov dvor o nové plochy určené pre funkciu bývanie v RD. Dominantnou funkciou tejto lokality je a v návrhovom období aj ostane funkcia obytná. Jestvujúce zastavané územie bude rozšírené na disponibilných plochách mimo plochu navrhovanou rozsiahlou bytovou výstavbou v rámci lokality č. 15 – Jozefov dvor (zmena 01/2007). Bytová výstavba bude doplnená o občiansku vybavenosť a plochy podnikateľských aktivít komerčného charakteru.

Občianske vybavenie a aktivity komerčného charakteru budú orientované najmä do ťažiska lokality pozdĺž cesty I/61, čím sa vytvorí  podružné centrum OV.

# V návrhovom období bude potrebné vyriešiť dotvorenie kvalitných verejných priestranstiev (najmä v centrálnej polohe lokality), s primeranou funkčnou náplňou, vrátane formulovania podrobných funkčnopriestorových regulatívov a limitov tohto územia v následnom podrobnejšom stupni územnoplánovacej dokumentácie na zonálnej úrovni.

Lokalita Z4.2 sa nachádza na disponibilných plochách zastavaného územia obce. Je súčasťou existujúcej urbanistickej koncepcie uplatňovanej pozdĺž Hlavnej ulice. Bývanie v tejto lokalite nebude ovplyvňované negatívnymi účinkami z cesty I/61.

# V návrhovom období bude potrebné vyriešiť dotvorenie kvalitných verejných priestranstiev vo vzťahu na Hlavnú ulicu a navrhnúť dostatočné plochy pre parkovanie vozidiel.

Lokalita Z4.3 rozširuje samostatné sídlo o nové plochy určené pre funkciu rekreácie a cestovného ruchu. V celej lokalite bude prevládať prírodné prostredie s doplnením o plochy pre šport a rekreáciu (kúpalisko, ihriská, ....), zariadenia občianskej vybavenosti (stravovanie, kultúra) a cestovného ruchu. Do celkovej urbanistickej koncepcie budú vhodne začlenené existujúce vodné plochy a plochy zelene.

Objekty občianskej vybavenosti a CR budú umiestňované v ťažisku lokality (v dotyku časti Važina I a Važina II) a v dotyku s existujúcim zariadením v časti Važina III (chata a pozemok MO SZZ).

# V návrhovom období bude potrebné vyriešiť dotvorenie kvalitných verejných priestranstiev (najmä v centrálnej polohe lokality, pozdĺž existujúcej komunikácie pod Drahovským kanálom a vo vzťahu na existujúce vodné plochy), s primeranou funkčnou náplňou, vrátane formulovania podrobných funkčnopriestorových regulatívov a limitov tohto územia v následnom podrobnejšom stupni územnoplánovacej dokumentácie na zonálnej úrovni.

Súčasťou lokality sú aj rozsiahle plochy izolačnej zelene v časti VAŽINA I (medzi elektrárňou a plochami rekreácie a CR).

Lokalita je napojená na miestne komunikácie v dvoch bodoch:

- na komunikáciu na ulici Školská

- na cestu III/06177 cca 130 m južne od hranice intravilánu

Lokalita Z4.4 sa nachádzajú na disponibilných plochách mimo zastavaného územia obce. Územie lokality bolo pôvodne určené pre fotovoltaickú elektráreň. Vlastník pozemkov na časti predmetného územia (lokalita č. Z2.4 – Pod kanálom) vybudoval predmetnú elektráreň. Severná časť územia zostala nevyužitá. Investor sa rozhodol vyčleniť toto územie pre priemyselnú výrobu a výrobné služby vo vzťahu na existujúcu betonáreň. Táto funkcia nesmie ovplyvňovať kvalitu bývania v lokalite ulice Vážska. Preto bude nutné po obvode lokality vybudovať vhodným spôsobom vnútroareálovú zeleň a líniovú izolačnú zeleň okolo hranice pozemku. Dopravné napojenie lokality musí byť riešené mimo zastavané územie obce. Pre tento účel bude slúžiť nová komunikácia navrhnutá v rámci lokality Z4.3 Važina.

A.2.6. 	NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S URČENÍM

PREVLÁDAJÚCICH  FUNKČNÝCH ÚZEMÍ

Riešením ZMENY sa kapitola NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH  FUNKČNÝCH ÚZEMÍ nemení.

A.2.7. 	NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO

SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE

Riešením ZMENY sa kapitola NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE dopĺňa o nasledovné odseky:

V oblasti rozvoja bytovej výstavby:

V období 2. a 3. etapy rozvoja sa dopĺňajú dve nové lokality:

- lokalita Z4.1 (Jozefov dvor - juh)

- v priestore na plochách mimo zastavané územie obce, južne od osady Jozefov Dvor na poľnohospodárskej pôde vytvoriť cca 150 pozemkov pre RD.

- lokalita Z4.2 (Stará pošta)

- v priestore na plochách záhrad jestvujúcich rodinných domov a plochách jestv. OV na ulici Poštová (južná strana) vytvoriť cca 24 b.j. formou nízkopodlažného bývania v BD.

V oblasti terciárneho sektora - občianskej vybavenosti:

V časti. „ telovýchova“ sa dopĺňa jedna nová lokalita:

  - do priestoru novej lokality Z4.3 - VAŽINA

  - vybudovať otvorené ihriská pre loptové hry, minigolf, ...

  - vybudovať kúpalisko – areál pre vodné športy

V časti. „ Ďalší rozvoj komerčnej vybavenosti (obchod a služby) a nezávadných podnikateľských aktivít sa dopĺňa jedna nová lokalita:

  - do priestoru v ťažisku novej obytnej zóny Z4.1 - JOZEFOV DVOR - JUH

V časti: “ Ďalší rozvoj vybavenosti služieb CR a turizmu bude orientovaný najmä do:“  sa dopĺňa jedna nová lokalita:

  - do priestoru novej lokality Z4.3 - VAŽINA

  - vytvoriť možnosti pre budovanie stravovacieho zariadenia a jeho doplnenie o komplexné služby rekreačného charakteru

  - vybudovanie plôch pre rekreáciu (rybolov, kúpanie, joging, cykloturistiku ...) a plochy sprievodnej zelene

  - rekreačná zóna (letná každodenná a koncomtýždenná rekreácia a CR) - oddychovorekreačný areál vo vzťahu na jestv. vodné plochy s komplexnou športovou a občianskou vybavenosťou a infraštruktúrou (amfiteáter, ....).

V oblasti rozvoja sekundárneho sektoru výroby, výrob. služieb a ďalších podnikateľských aktivít

V časti PRIEMYSEL, STAVEBNÁ VÝROBA A SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO sa dopĺňa:

- lokalita Z4.4 (POD KANÁLOM - SEVER)

- v priestore medzi obcou a Drahovským kanálom (na území lokalít č. 9 a Z2.4 určenom pre izolačnú zeleň a fotovoltaickú elektráreň) umiestniť areál priemyselnej výroby a výrobných služieb. Prevádzka musia okrem iného rešpektovať podmienky ochrany životného prostredia (ochranné pásma, izolačné plochy, dopravné napojenie ...). Pre vytvorenie areálu s funkciu priemyselnej výroby a výrobných služieb je potrebné vypracovať osobitnú dokumentáciu na úrovni zóny, ktorá bude riešiť predovšetkým:

  - elimináciu negatívnych vplyvov prevádzky na obytnú zónu – ulica Vážska.

  - vnútroareálovú a izolačnú zeleň po obvode areálu

  - elimináciu optického pôsobenia objektov areálu

  - dopravu - zásobovanie areálu

Tabuľka č 9. - Vymedzenie územného rozvoja obce Drahovce – hlavné lokality plošného rozvoja sa mení nasledovne (zmeny sú zvýraznené hrubo kurzívou):

# A.2.8. 	VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Riešením ZMENY sa kapitola VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE dopĺňa o nasledovnú lokalitu:

Jozefov dvor

  - lokalita Z4.1 – Jozefov dvor - juh. Rozšírenie o cca 16,5 ha. Jedná sa o pozemky južne od osady Jozefov dvor určené pre zástavbu RD .

###### A.2.9.	VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

Riešením ZMENY sa kapitola VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV nemení.

A.2.10.	NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI

Riešením ZMENY sa kapitola NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI nemení.

A.2.11. 	NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE

PRVKOV ÚZEMNÉHO  SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A

EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ

Riešením ZMENY sa kapitola NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO  SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ nemení.

A.2.12. 	NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

# A.2.12.1. Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia

Riešením ZMENY sa kapitola Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia dopĺňa v jednotlivých statiach nasledovne:

KONCEPCIA A NÁVRH DOPRAVNÝCH VZŤAHOV

Stať sa dopĺňa o nasledovné odseky:

Lokalita Z4-1 – Jozefov dvor - juh:

Riešením ZMENY 04/2012 ÚPN O Drahovce nedochádza k zmene komunikačného systému, ktorý tvorí hlavnú dopravnú kostru obce Drahovce. Novonavrhovaná lokalita IBV a občianskej vybavenosti predstavuje výstavbu 150 samostatne stojacich rodinných domov po stranách ciest, zaradených vo funkčnej triede C3 kategórie MO 6,5/30. Tieto sú pripojené na hlavnú cestu v lokalite, zaradenú vo funkčnej triede C3 kategórie MO 7/40. Hlavná cesta vedie v trase jestvujúcej poľnej cesty, ktorá je  priamo napojená na cestu I/61 Trnava – Piešťany  v jednom bode, a to vo vzdialenosti cca 1.787 m od hranice zastavaného územia obce. Vzdialenosť od poslednej križovatky je cca 1760 m v smere na Trnavu, 100 m od križovatky s miestnou komunikáciou v extraviláne a cca 500 m od napojenia sa ďalšej lokality IBV s občianskou vybavenosťou. – Jozefov dvor I v smere na Piešťany. Napojenie novej lokality na cestu I/61 sa navrhuje na žiadosť investora, nakoľko nie je žiadna iná možnosť pripojenia sa na dopravný systém obce.

Pripojenie  na  cestu  I/61 musí byť riešené v zmysle príslušných ustanovení STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic (predovšetkým dodržanie  ustanovení  o min.  vzdialenostiach  križovatiek  na  ceste  I/61), STN 736110 – Projektovanie miestnych komunikácií  a STN  73  6102 Projektovanie  križovatiek  na  pozemných  komunikáciách  (samostatné  odbočovacie  pruhy  a ich parametre). V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné prehodnotiť dopravné riešenie s vytvorením nového jazdného pruhu pre ľavé odbočenie (v smere od Trnavy) s vykreslením celkovej situácie s dvoma najbližšími križovatkami.

Z toho dôvodu je potrebné v návrhovom období vytvoriť územno-technické podmienky na výstavbu križovatky s možným rozšírením cesty I/61 pre ľavostranné odbočenie. Pre splnenie bezpečnostného hľadiska je potrebné zabezpečiť dopravné značenie v zmysle platných noriem tak, aby dopravné napojenie na cestu I. triedy bolo kapacitne vyhovujúce a v zmysle platných STN.

Lokalita  Z4-2 – Stará pošta:

Lokalita predstavuje  výstavbu 24 b.j. v centre obce.. Dopravne je napojená z hlavnej ulice z miestnej komunikácie. Dopravné riešenie bude súčasťou umiestnenia bytoviek v rámci štúdie. Parkovanie sa navrhuje na vlastnom pozemku mimo dopravný priestor. Minimálny počet parkovacích miest je 24, ich skutočný potrebný počet bude navrhnutý v zmysle prepočtov, ktoré budú uskutočnené v zmysle platnej STN 73 6110/Zmena2011 pri spracovaní ďalších stupňov PD.

Lokalita Z4-3 – Važiny I, II a III.:

Nachádza sa v južnej časti katastrálneho územia obce mimo zastavané územie pozdĺž Drahovského kanála.  Má pretiahnutý tvar v smere SJ. Riešené územie sa nachádza na čiastočne na ornej pôde.

Lokalita predstavuje občiansku vybavenosť rekreácie a cestovného ruchu, súbežnou funkciou tohto celku je aj funkcia verejnej zelene. Z dopravného hľadiska je pripojenie lokalít z jestvujúcej miestnej a účelových komunikácií. Komunikácie budú predmetom riešenia samostatnej štúdie a  projektovej dokumentácie.

Lokalita Z4-4 – Pod kanálom:

Nachádza sa vo východnej časti katastrálneho územia obce mimo zastavané územie, v tesnej blízkosti Drahovského kanála.

Lokalita predstavuje priemyselný areál. Z dopravného hľadiska je pripojenie lokality z jestvujúcich účelových komunikácií v južnej časti územia (mimo zastavané územie), prepojených na jestvujúce asfaltové komunikácie prechádzajúce lokalitou Z4.3 - Važina. Alternatívu tvorí prístup z účelových komunikácií v severnej časti územia (mimo zastavané územie) prepojených na jestvujúce asfaltové komunikácie pod hrádzou. Všetky prístupy musia v prvom rade zabezpečiť prístup požiarnych vozidiel a vozidiel  prvej pomoci.

Komunikácie budú predmetom riešenia samostatnej štúdie a projektovej dokumentácie.

Statická doprava.

Pre občiansku vybavenosť, rekreáciu a výrobu budú vytvorené samostatné parkovacie plochy za vstupom do areálu na vlastnom pozemku pred jednotlivými objektmi. Veľkosť parkovacích plôch je potrebné stanoviť podľa požiadaviek jednotlivých prevádzkovateľov v nasledovnej projektovej dokumentácii. Všetky výpočty pre návrh parkovacích miest vo všetkých lokalitách musia byť budú uskutočnené v zmysle platnej STN 73 6110/Zmena2011 pri spracovaní ďalších stupňov PD.

## A.2.12.2. Návrh riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo

Riešením ZMENY sa kapitola Návrh riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo dopĺňa v jednotlivých statiach nasledovne:

ZÁSOBOVANIE VODOU

Stať sa dopĺňa o nasledovné odseky:

Navrhované riešenie :

Lokalita č.Z4.1 – Jozefov dvor - juh: v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 150 RD  v 2.-3. etape, čo predstavuje potrebu vody cca 100m3/deň. Vzhľadom na skutočnosť, že v lokalite č 15 - Jozefov dvor sa už plánuje výstavba cca 200 RD navrhujeme napojiť celú osadu Jozefov dvor na obecný vodovod. Nakoľko však jestv. zdroj vody v Drahovciach postačuje na pokrytie potrieb vody pre samotné Drahovce iba do r. 2030, doporučujeme zároveň aj zvýšiť kapacitu tohto jestv. zdroja vody a úpravovne vody.

Lokalita č. Z4.2 – Stará pošta: v tejto lokalite sa predpokladá výstavba 24 b.j, ktoré budú napojené ne jestv. vodovod DN 100 v ulici Poštová.

Lokalita č. Z4.3 – Važina: v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou zariadení OV (šport, rekreácia a CR) v dvoch etapách. Navrhované rozšírenie vodovodnej siete sa prevedie v dvoch bodoch:

- v dĺžke 420,0 m (z rúr PVC-DN 100) sa vodovod sa napojí na jestv. vodovod na ulici Školská

- amfiteáter sa napojí na vodovod pre chatu MO SZZ v dĺžke cca 50 m (z rúr PVC-DN 100)

Lokalita č. Z4.4 – Pod Kanálom – sever: v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou zariadení priemyselnej výroby a výrobných služieb v dvoch etapách. Navrhované rozšírenie vodovodnej siete sa prevedie v jednom bode:

- v dĺžke 1000,0 m (z rúr PVC-DN 100) sa vodovod sa napojí na jestv. vodovod na ulici Školská

ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

Stať sa dopĺňa o nasledovné odseky:

Navrhované riešenie :

Lokalita č. Z4.1 – Jozefov dvor - juh: v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 150 RD  v 2.-3. etape. Vzhľadom na skutočnosť, že obec upustila od výstavby vlastnej ČOV a uvažuje s prepojením obecnej kanalizácie na ČOV v Piešťanoch novým kanalizačným zberačom, navrhujeme pripojiť lokalitu Z4.1 a 15 na tento kanalizačný zberač.

V lokalitách sa vybuduje gravitačná kanalizácia, ktorá sa zaústi do čerpacej šachty – ČS, odkiaľ  budú splaškové vody prečerpávané výtlačným potrubím do kanalizačného zberača do ČOV Piešťany.

Celkove sa v lokalite Z4.1 vybuduje 1700 m splaškovej kanalizácie z rúr PVC DN 250 a DN 300, 100 m výtlačného potrubia VP-PE-DN150 a 1ks ČS.

Výpočet množstva splaškových vôd  pre lokalitu č. Z4.1

rok 2023

počet obyvateľov					-		600 osôb

priemerná denná produkcia

Qp = 600 x 175 = 105 000 l/deň = 105 m3/deň		=	1,215 l/s

max. denná produkcia

Qm = 105 000 x 1,6 = 168 000 l/deň = 168 m3/deň		=	1,95 l/s

max. prietok splašk. vôd

Qh = 1,94 x 2							=	3,88 l/s

min. prietok splašk. vôd

Qh = 1,94 x 0,6						=	1,16 l/s

ročná produkcia

Qr = 105 x 365						=	38 325 m3/rok

Lokalita č. Z4.2 – Stará pošta: v tejto lokalite sa predpokladá výstavba 24 b.j, ktoré budú napojené na jestv. kanalizáciu v ulici Poštová.

Lokalita č. Z4.3 – Važina: v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou zariadení OV (šport, rekreácia a CR) v dvoch etapách. Navrhované rozšírenie kanalizačnej siete sa prevedie v dvoch bodoch:

- v dĺžke 420,0 m sa napojí výtlačným potrubím na jestv. Gravitačnú kanalizáciu na ulici Školská

- amfiteáter sa napojí na kanalizáciu chaty MO SZZ v dĺžke cca 50 m

Lokalita č. Z4.4 – Pod Kanálom - sever: v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou zariadení priemyselnej výroby a výrobných služieb v dvoch etapách. Navrhované rozšírenie kanalizačnej siete sa prevedie v jednom bode:

- v dĺžke 1000,0 m sa napojí na jestv. kanalizáciu na ulici Školská

ODVÁDZANIE DAŽĎOVÝCH VÔD

Stať sa dopĺňa o nasledovné odseky:

Navrhované riešenie pre všetky štyri lokality

Vedľa spevnených plôch a komunikácií sa vybudujú povrchové betónové zberné žľaby, ktoré sa vyspádujú podľa profilu terénu do uličných vpustí v najnižších miestach. Z vpustí bude dažďová voda odvádzaná do vsakovacích studní, ktoré sa vybudujú vedľa vpustí do štrkového podložia.

A.2.12.3. Návrh riešenia verejného technického vybavenia - energetika

Riešením ZMENY sa kapitola Návrh riešenia verejného technického vybavenia - energetika dopĺňa v jednotlivých statiach nasledovne:

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Stať sa dopĺňa o nasledovné odseky:

Navrhované riešenie :

Lokalita č. Z4.1 – Jozefov dvor - juh: v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 150 RD  v 2.-3. etape. Zásobovanie lokality elektrickou energiou sa bude riešiť zo samostatnej kioskovej trafostanice 400 kVA, ktorá sa v tejto lokalite vybuduje približne v centre odberu. Trafostanica sa napojí káblovou prípojkou 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 95 mm2 z jestvujúcej vonkajšej 22 kV prípojky k trafostanici TS 0025-001 v celkovej dĺžke cca 480 m. Káblová prípojka povedie v zemi v pridruženom priestore jestvujúcej aj navrhovanej komunikácie súbežne s ostatnými navrhovanými inžinierskymi sieťami.

Lokalita č. Z4.2 – Stará pošta: v tejto lokalite sa predpokladá výstavba bytového domu 24 b. j. Zásobovanie objektu elektrickou energiou sa bude riešiť samostatnou káblovou prípojkou, ktorá sa napojí z jestvujúceho vonkajšieho distribučného rozvodu NN.

Lokalita č. Z4.3 – Važina: v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou zariadení OV (šport, rekreácia a CR) v dvoch etapách. Zásobovanie lokality Važina I a II elektrickou energiou bude možné riešiť samostatnou káblovou prípojkou, ktorá sa napojí na jestvujúci vonkajší distribučný rozvod NN. Ako zdroj elektrickej energie v lokalite Važina III bude možné (po príslušnom majetkovoprávnom vysporiadaní) využiť jestvujúce stožiarové trafostanice TS 0025-007 alebo TS 0025-008 v tejto lokalite.

Lokalita č. Z4.4 – Pod kanálom - sever: v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou zariadení priemyselnej výroby a výrobných služieb v dvoch etapách. Zásobovanie lokality elektrickou energiou bude možné zabezpečiť z jestvujúceho vonkajšieho 22 kV vedenia linky č. 289 z vlastnej transformačnej stanice. Požadovaná veľkosť transformátora sa určí na základe vybilancovania v samostatnej štúdii.

ZÁSOBOVANIE  PLYNOM

Stať sa dopĺňa o nasledovné odseky:

Navrhované riešenie :

Lokalita č.Z4.1 – Jozefov dvor - juh: v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 150 RD  v 2.-3. etape. Prívod plynu pre lokalitu Z4.1 bude napojený na vtl prípojkou plynu pre lokalitu č. 15 – Jozefov dvor (z Považského vtl plynovodu DN 300), PN 25 do typovej skriňovej RS plynu, ktorá zabezpečí reguláciu tlaku plynu zo vstupného vtl 2,5 MPa na výstupný stl 300 kPa a meranie spotreby plynu pre lokalitu. V lokalite bude vybudovaný stl plynovod a stl prípojky ku každému objektu lokality.

Lokalita č. Z4.2 – Stará pošta: v tejto lokalite sa predpokladá výstavba 24 b.j, ktoré budú napojené na jestv. stl plynovod v ulici Poštová.

Lokalita č. Z4.3 – Važina: v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou zariadení OV (šport, rekreácia a CR) v dvoch etapách. Tieto budú napojené na jestv. stl plynovod v ulici Školská.

Lokalita č. Z4.4 – Pod kanálom - sever: v tejto lokalite sa predpokladá výstavba priemyselného areálu, ktorý bude napojený na jestv. stl plynovod v ulici Školská..

A.2.12.4. Návrh riešenia verejného technického vybavenia - spoje

Riešením ZMENY sa kapitola Návrh riešenia verejného technického vybavenia - spoje dopĺňa v jednotlivých statiach nasledovne:

# Telefón

Stať sa dopĺňa o nasledovné odseky:

Navrhované riešenie :

Lokalita č.Z4.1 – Jozefov dvor - juh: v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 150 RD  v 2.-3. etape. V existujúcej miestnej telefónnej sieti pre lokalitu Jozefov dvor nie sú ponechané káblové rezervy pre napojenie novej výstavby. Tieto sa preto musia zapojiť položením nových káblov až z RSU Piešťany.

Pre lokalitu na výstavbu bytov je uvažované s 1 párom na 1 byt.

Lokalita č. Z4.2 – Stará pošta: v tejto lokalite sa predpokladá výstavba 24 b.j. Lokalitu je nutné napojiť káblom 25 XN

Lokalita č. Z4.3 – Važina: v tejto lokalite sa neuvažuje s pripojením na RSU.

Lokalita č. Z4.4 – Pod kanálom - sever: v tejto lokalite sa neuvažuje s pripojením na RSU.

A.2.13. 	KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Riešením ZMENY sa kapitola KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE dopĺňa o nasledovné odseky:

# V kapitole Hluk pribudnú nasledovné odseky:

V novovytvorenej obytnej zóne lokality Z4.1 – Jozefov dvor – juh sú do oblasti orientovanej k prieťahu cesty I/61 navrhované plochy zelene ako sprievodné funkcie bývania. Výsadba zelene pozdĺž komunikácií má okrem estetického účinku aj účinok psychologický, ktorý znižuje vnímanie hluku z dopravy.

Celé územie sa nachádza vo vzletovom a približovacom priestore letiska Piešťany, t.j. v území so zvýšenou hladinou hluku. Vplyv hluku na obytné prostredie bude potrebné riešiť opatreniami stavebného charakteru v ďalších stupňoch PD.

V novovytvorenej výrobnej zóne lokality Z4.4 – Pod kanálom – sever nesmie byť umiestnené také zariadenie, ktoré by hlukom s prevádzky ovplyvnilo obytné a rekreačné zóny obce. Po obvode areálu je nutné vybudovať izolačnú zeleň šírky min 10 m. Výsadba zelene má okrem estetického účinku aj účinok psychologický, ktorý znižuje vnímanie hluku.

# V kapitole Sídelná zeleň  pribudnú nasledovné odseky:

# zeleň rekreačných zariadení

# Súčasťou vodných plôch medzi hranicou zastavaného územia obce a Drahovským kanálom je zeleň, ktorú je možné zaradiť do kategórie rekreačnej zelene. V rámci vytvorenia novej oddychovorekreačnej zóny v lokalite č. Z4.3 Važina bude potrebné vytvoriť nové plochy rekreačnej zelene, ktoré vytvoria jeden celok so spomínanou zeleňou okolo vodných plôch. Budú to plochy:

- vysokej zelene doplňujúce jestv. vysokú zeleň

- trávnaté plochy okolo športovísk, vodných plôch a zariadení vybavenosti

- izolačnej zelene po obvode rekreačnej zóny a pozdĺž komunikácií

Doplnením plôch zelene v tejto lokalite sa vytvorí jedinečné skĺbenie prírodného a umelého prostredia.

A.2.14. 	VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ,

CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

Riešením ZMENY sa kapitola VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV nemení.

A.2.15. 	VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU

Riešením ZMENY sa kapitola VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU nemení.

A.2.16.	VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PPF A LPF NA

NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

Riešením ZMENY sa kapitola VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PPF A LPF NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY dopĺňa o nasledovné odseky:

Návrh nových lokalít záberu PPF

Lokalita Z4-1 – Jozefov dvor - juh

Situovaná je severne od zastavaného územia, východne od cesty I/61 Trnava – Piešťany. Navrhovaná je výstavba 150-tich samostatných rodinných domov (RD) v  obojstrannej zástavbe pozdĺž navrhovaných ciest a hlavnej cesty, pripojenej k ceste I/61. Navrhovaná nová miestna komunikácia pre IBV vytvára z dopravného hľadiska podmienky pre výstavbu ďalších lokalít v nezastavanom území obce.

Záber PP predstavuje v II. a III. etape návrhového obdobia 16,5 ha v nezastavanom území obce v priestore vedenom podľa stavu KN ako orná pôda. Pozemok na vyňatie z PPF   je  v BPEJ 5. skupiny (BPEJ 0112003). Na celej ploche sa  nachádzajú závlahy.

Lokalita Z4-2 – Stará pošta

Záber PP predstavuje v II. a III. etape návrhového obdobia 0,11 ha v zastavanom území obce v priestore vedenom podľa stavu KN ako záhrady.

Lokalita Z4-3 – Važina II

Situovaná je východne od zastavaného územia

Záber PP v lokalite predstavuje v II. a III. etape návrhového obdobia 1,27 ha v nezastavanom území obce v priestore vedenom podľa stavu KN ako orná pôda. V nezastavanom území  vedenom podľa stavu KN ako orná pôda je pozemok na vyňatie z PPF  v BPEJ 6. skupiny (BPEJ 0114062).

Prístup k lokalite predstavuje komunikácia v dĺžke 370 m v II. a III. etape návrhového obdobia. Dopravný priestor cesty je navrhovaný 10 m. Plocha lokality je 0,37 ha  v  nezastavanom území obce. Záber PP predstavuje 0,37 ha podľa stavu KN vedená ako orná pôda. Výmera 0,12 ha je umiestnená v BPEJ 5. skupiny (0114062), výmera 0,25 ha je umiestnená v BPEJ 2. skupiny 0118003. K záberu ostatných plôch nedochádza. Na celej ploche sú umiestnené závlahy.

Úrodnosť pôd je vyjadrená bonitovanou pôdnoekologickou skupinou. V navrhovanej lokalite je osobitne chránená pôda na výmere 0,25 ha, a to v 2. skupine BPEJ.

Na celej ploche lokality Z4-1 a časti plochy Z 4-3 sa však  nachádzajú závlahy.

Podľa § 13 zák. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní PP sa pri každom obstarávaní a spracúvaní ÚPN, projektov pozemkových úprav a iných návrhov podľa osobitných predpisov musí dbať na ochranu poľnohospodárskej pôdy a riadiť sa zásadami ochrany podľa §12.  Tento ukladá najmä, že poľnohosp. pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely  len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené iba nové lokality záberov PPF:

| Čís. Lok. | Názov lokality | Forma výstavby | Etapa | Plocha lokality [ha] | Záber PPF [ha] | Závlahy a odvodnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Funkcia |  | Celkom | Z toho | Celkom | Druh pozemku | BPEJ/ Skupina | Z toho |  |
|  |  |  |  |  | v ZÚ | mimo ZÚ |  |  |  | v ZÚ | mimo ZÚ |  |
| Z4-1 | Jozefov dvor - juh | Býv + OV | II-III. | 16,50 |  | 16,50 | 16,50 | Orná pôda | 0112003/5 |  | 16,50 | X |
| Z4-3 | Važina | OV | II-III | 1,27 |  | 1,27 | 1,27 | Orná pôda | 0114062/6 |  | 1,27 |  |
|  | Cesta k lokalite | doprava | II-III | 0,37 |  | 0,37 | 0,37 | Orná pôda | 0114062/5 0118003/2 |  | 0,12 0,25 | X X |
| Z4-2 | Stará pošta | bývanie | II-III | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 | záhrady |  | 0,11 |  |  |
|  | Spolu |  |  | 18,25 | 0,11 | 18,14 | 18,25 |  |  | 0,11 | 18,25 |  |

LEGENDA:

ZÚ	zastavané územie

X		existencia hydromelioračných zariadení

A.2.17.	HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA

ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A

ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV

Riešením ZMENY sa kapitola HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV nemení.

V Trnave, jún 2012			Ing. arch. Viliam Čuperka